DESCRIPTIF TECHNIQUE comportant page 1 & 2.

| Modèle | 4” | 6” | 8” |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface Maxi étiq. | 104 X 150 mm | A5 | A4 |
| résolution | 200 DPI | 300 DPI | 300 DPI |
| diamètre mandrin | 76 mm ou 100 mm | 76 mm ou 100 mm | 76 mm ou 100 mm |
| Diamètre Ext. Bobine | 200 mm | 300 mm | 300 mm |
| Ruban | 600 mètres | 600 mètres | 600 mètres |
| Connexion RS232 | Standard | Standard | Standard |
| Connexion // | Option | Standard | Standard |
| Econ. De rubans | Option | Standard | Standard |
| Course verrin hors chassis | 100 à 300 mm | 100 à 300 mm | 100 à 300 mm |

Impression dessus, cotés adjacents, Impression d'étiquettes du format 80/80 mm au format A4.

Gencod, EAN 128, Odette, Gallia ou autres.

Ensemble autonome ou connectable sur serveur, PC, etc…

Existe sur potence, non cartérisé.

CHASSIS SUPPORT DE L'IMPRESSION / POSE ET TRANSFERT PNEUMATIQUE :

- Structure en profilé aluminium haute

résistance traité anodisation dure

(anticorrosion) teinte naturelle et panneaux

inox sur face avant, PVC. couleur ivoire sur

les cotés et derrière,

- châssis monté sur patin (poste fixe) formant

un ensemble autonome homogène facilement

intégrable en chaîne.

Avantage: Grande stabilité surtout pour la pose sur coté des cartons.

CARTERISATION (existe sans) :

- Structure en profilé aluminium haute résistance

- Vitre en polycarbonate fumée (conforme aux normes en vigueur)

- Porte accès.

Avantage: Protège la tête d’impression de

toutes éclaboussures, poussières et

objets en assurant une durée de vie

importante des composants.

DETECTION PRODUIT :

- Cellule optique avec réglages incorporés

IMPRESSION ET POSE D'ETIQUETTES :

# Pilotage ou récupération de fichier

- Par logiciel d'édition Code Soft sous

Windows (PC NON FOURNI). Par spool SENTINEL

- Edition étiquette et synchronisation de

l'automatisme

- Automatisme, détection et synchronisation de

l'impression / pose.

- Pupitre regroupant les commandes.

- Automatisme et pneumatique séparés.

- Signal lumineux des défauts.

- Détection d'absence d'étiquettes, fin de rouleaux, fin de ruban et tête d'impression non verrouillée.

# Impression

- imprimante transfert thermique ou thermique

- Vitesse d'impression jusqu'à 203 mm / seconde

# Pose étiquette

- Par Sabot articulé fixe sur vérin guidé. Grande durée de vie

- Course du vérin on dehors de la cartérisation 80 mm à 250 mm.

- Prise de l'étiquette par aspiration ventilée (silencieux et consomme pas d'air).

- Dépose maîtrisée pour le retour du vérin au contact du carton avec des écarts d'alignement jusqu'à 10 mm à 250 mm.

- Pose du haut de l'étiquette à 800 mm +/- 100 mm (En standard autre le préciser).

- Pose sur carton défilant jusqu'à 5 mètres par minute.

# TRANSFERT DU PRODUIT

- Sur convoyeur existant, hauteur à précisée.

###### DIMENSION DE L’ENSEMBLE

- Hauteur : 1500 mm

- Largeur : 600 mm

- Profondeur : 800 mm

Modifiable en fonction de vos contraintes.

DOCUMENTATIONS:

- Certificat de conformité.

- Schéma électrique.

- Notice d'utilisation.

# Text boxes

Faite « Enregistrer sous » si le fichier s’est ouvert directement dans Word, pour conserver la doc sur votre disque.